## Slide 1
임베디드소프트웨어학과 · 캡스톤 프로젝트
카메라 확정, 첫 실측 게이트 통과
바른자세 · 4주차 발표 — 계획과 실제의 간극을 발견 즉시 바로잡은 한 주
실측 없이는 몰랐을 것들 — 카메라 기종, USB 인식 속도, depth 근접 사각지대
4주차 발표 · 하드웨어 검증 + 리스크 발견
발표자: 기안 외 1인

## Slide 2
CONTENTS
목차
01 개발 환경 정비 · 데이터 수집 프로토콜
02 카메라 기종 확인과 환경 트러블슈팅
03 4주차 게이트 측정 결과
04 발견한 설계 리스크: depth 근접 사각지대
05 선행 논문 데이터로 파이프라인 사전 검증
06 다음 주(5주차) 계획
지난주(3주차)는 알고리즘 비교 연구조사로 대체 진행 — 그만큼 밀린 캘리브레이션·게이트가 이번 주로 이월됐습니다.
02

## Slide 3
SETUP & PROTOCOL
개발 환경 정비 · 데이터 수집 프로토콜
카메라 도착 전(9/27~28)까지 카메라 없이 할 수 있는 소프트웨어 작업을 먼저 끝내뒀습니다.
개발 환경 정비
• git 저장소 초기화, GitHub 원격 연결
• 단일 파일이던 MoveNet 코드를 pose/features/capture/logic 4개 패키지로 분리
• 합성 좌표 데이터 기반 단위테스트 도입 — 카메라·모델 없이도 로직 검증 가능
데이터 수집 프로토콜 문서화
• 자세 5종 정의: 정상·숙임·기대기·좌측기울임·우측기울임
• 참가자/샷수 목표, 촬영조건(날짜·조명·복장 분산) 확정
• 팀원 2인 교차 라벨링 절차, labels.csv 스키마 정의
03

## Slide 4
CAMERA & TROUBLESHOOTING
카메라 기종 확인과 환경 트러블슈팅
계획: 위드로봇 oCamS-1CGN-U → 실제 수령: Intel RealSense D455
9/29 수령 당일 확인 → 시스템 구성·BOM·SDK(pyrealsense2) 전면 수정. RealSense는 출고 시 캘리브레이션 완료 — 체스보드 캘리브레이션 불필요해짐
이어서 실제 연동 과정에서 순서대로 나온 문제들
Python 3.14 패키지 호환성
tflite-runtime wheel 부재 → tensorflow로 대체
Windows 스마트 앱 제어
tensorflow DLL 차단 → 기능 비활성화로 해결
USB 인식 속도
2.1(USB2)로 인식 → 포트 재연결로 3.2 정상화
프레임 미수신
RealSense Viewer가 장치 점유 중 → 종료로 해결
04

## Slide 5
GATE RESULTS
4주차 게이트 측정 결과
항목 | 측정값 | 목표치
평균 fps | 29.43 fps | 최소 5 (목표 8~10)
평균 프레임 간격 | 33.4 ms | —
최대 프레임 간격 | 34.2 ms | —
스파이크(67ms 초과) | 0회 | —
거리 유효 측정 시작점 | 약 40cm~ (정성 확인) | —
측정 도구: src/capture/realsense_capture.py — gate 모드(30초 자동 측정), view 모드(줄자 대조 거리 확인)
주의: 카메라 캡처 단독 수치 — MoveNet 추론 통합 후 재측정 필요. 거리 정밀 오차값은 줄자 미확보로 다음 주로 이월
29.43
fps (평균)
목표(최소 5fps) 대비 약 5.9배
게이트 통과
05

## Slide 6
DESIGN RISK
발견한 설계 리스크: depth 근접 사각지대
D455 depth는 약 40cm 미만에서 무효값을 반환한다 — 그런데 저희가 감지하려는 상황 "화면에 너무 가까워짐"이 하필 이 무효 구간과 겹친다. 정작 감지하고 싶은 순간에 센서가 먹통이 되는 셈.
완화 방안: 이중화 판정
depth 유효 구간(40cm~)은 정확한 거리값을 그대로 사용. 그 이하 근접 구간은 RGB 화면 속 얼굴·어깨 면적 비율로 "더 가까워짐"만 이분류 판정.
선행 연구와의 접점
이 방법은 WRF 논문(3주차 조사)이 깊이 카메라 없이 쓰던 방식과 동일한 아이디어 — 선행 연구의 한계를 우리 설계의 보완책으로 재활용.
구현 전 — 5주차 필터 튜닝과 함께 진행 예정
06

## Slide 7
PIPELINE PRE-VALIDATION
선행 논문 데이터로 파이프라인 사전 검증
아직 우리 자세 데이터가 없어서, 6주차부터 쓸 학습 파이프라인 코드가 실제로 동작하는지 먼저 확인했습니다.
WRF 논문 공개 데이터 검증
 | 우리 재현 | 논문 보고치
RF (가중치 없음) | 0.980 | 0.96
WRF (가중치 적용) | 0.980 | 0.98
변수 중요도 순서도 논문 Table과 일치 — 파이프라인이 논문 방식대로 정상 동작
정확도 수치는 다른 특징공간 — 우리 성능 예측 아님
RF 기준모델 학습 스켈레톤
• 우리 프로젝트 특징(neck_tilt_deg 등) 기준으로 재구성
• 합성 keypoint 5클래스 생성 → 좌우반전+jitter 증강 → RF 학습·평가
• 단위테스트 5종 추가, 로컬 환경에서도 재현 확인 (전체 테스트 10개 통과)
5주차 실데이터 수집 후 데이터 로딩 부분만 교체해 재사용 예정
합성 데이터 — 정확도 수치 의미 없음
07

## Slide 8
NEXT WEEK
다음 주(5주차) 계획
1
RealSense depth 프리셋·필터 튜닝, 줄자 확보해 거리 정확도 정밀 재검증
2
근접 사각지대 보완 — 얼굴·어깨 면적비 기반 근접 판정 실제 구현
3
판정 로직과 스테레오+포즈 파이프라인 1차 통합
4
데이터 수집 프로토콜에 따라 실제 촬영 착수
5
논문 Introduction · Related Work 초안 (이번 주 이월분)
08

## Slide 9
CONCLUSION
마무리
✓
4주차 게이트 통과 — 평균 29.43fps, 스파이크 0회, 목표치(최소 5fps) 대폭 상회
✓
계획(oCamS)과 실제(D455)가 다르다는 걸 발견 즉시 문서 전체를 바로잡음
✓
측정 중 depth 근접 사각지대 리스크를 발견해 해결책 없이 넘기지 않고 문서화
✓
실데이터 없이도 RF/WRF 학습 파이프라인이 정상 동작함을 미리 검증
남음
거리 정밀 오차 측정, 근접 사각지대 실제 구현, 논문 Introduction/Related Work 초안
09

## Slide 10
SOURCES
참고 자료
01
project.md — 전체 프로젝트 계획 (이번 주 업데이트 반영 최신본)
02
data_collection_protocol.md — 자세 5종 정의·촬영/라벨링 절차
03
src/capture/realsense_capture.py — RealSense 캡처·게이트 측정 코드
04
src/logic/rf_baseline.py, tests/test_rf_baseline.py — RF 기준모델 스켈레톤
05
experiments/wrf_paper_replication.py — WRF 논문 데이터 파이프라인 검증
06
weekly_report_week4.md — 4주차 상세 진행보고서
질문 받겠습니다
10