## Slide 1
임베디드소프트웨어학과 · 바른자세
데이터 수집 착수, 판정 로직 1차 통합
바른자세 · 5주차 발표 — 화면에 사람이 둘일 때도 동작하게, 매번 기준을 잡지 않아도 되게
촬영하면서 부딪힌 문제 → 대응 → 교수님 피드백으로 방향 재정리
5주차 발표 · 구현 + 설계 재정리
발표자: 기안 외 1인

## Slide 2
CONTENTS
목차
01 5주차 계획 대비 진행 상황
02 데이터 수집 현황 · 라벨링 교차검증
03 촬영 중 발견한 문제와 대응
04 판정 로직 1차 통합 · 근접 사각지대 보완
05 교수님 피드백과 방향 재정리
06 절대값 판정 설계 · 선행연구 근거
07 한계 · 카메라 확보 후 할 일 · 6주차 계획
02

## Slide 3
PLAN VS ACTUAL
5주차 계획 대비 진행 상황
계획 항목 | 상태 | 비고
자체 데이터 수집 착수 | 진행 | 참가자 2명 235장 (6주차 몫을 앞당김)
판정 로직 + 스테레오·포즈 파이프라인 1차 통합 | 구현 | 자세·근접 판정, 알림 상태머신 (--judge)
근접 사각지대 보완 | 구현 | 어깨너비 기반 거리 역산 — 실측 검증 대기
depth 필터 튜닝 | 도구 완료 | 비교 도구 구현·테스트. 카메라 반납 상태로 실측 미실시
거리 정확도 재검증 | 완료 | 37~92cm 줄자 실측 (정렬 유무 차이 뚜렷하지 않음)
논문 Related Work·System Architecture 초안 | 진행 중 | 선행연구 2편 정독 완료, 문서화 남음
계획에 없던 것: 다인 환경 대응(자동 사용자 인식·추적), 라벨링 교차검증 도구, 교수님 피드백 반영 설계
03

## Slide 4
DATA COLLECTION
데이터 수집 현황 · 라벨링 교차검증
클래스별 수집 장수 (총 235장)
Chart: 
| normal | slouch_back | slouch_forward | tilt_left | tilt_right
장수 | 53 | 52 | 50 | 41 | 39
참가자 p01 166장 + p02 69장, 전부 2026-10-01 촬영
라벨링 교차검증 도구
• 전체의 15%(36장)를 클래스 비율 유지로 추출, 파일명 숨겨 블라인드 폴더 생성
• 촬영 안 한 팀원이 독립 라벨링 → 일치율·혼동 쌍 자동 계산
• 결과: 불일치 2건은 고개만 기운 사진 → "tilt는 몸통 기울임만"으로 정의 확정
일치율 94.4% (34/36) — 기준 통과
한계
프로토콜 권장은 3~5명, 날짜·조명·복장 분산. 지금은 2명·하루·한 환경이라 일반화 검증은 아직 못 합니다.
04

## Slide 5
PROBLEMS & FIXES
촬영 중 발견한 문제와 대응
자기 가림 (self-occlusion)
• 위에서 내려다보는 각도라 고개를 내밀면 머리가 어깨·엉덩이를 가리고, 턱을 괴면 팔이 엉덩이를 가림
• 대응: 짧은 가림은 마지막 확실한 위치 유지, 긴 가림은 엉덩이-어깨 오프셋을 학습해 어깨를 따라 엉덩이 위치 추정
• 단위 테스트 포함
화면에 사람이 둘
• MoveNet SinglePose는 여러 명 중 누구를 잡을지 보장하지 않음
• 대응: 시작 직후 확실히 잡힌 사람을 사용자로 자동 인식 → 관심영역(ROI) + 깊이 0.3~1.0m 밖 제거 → Kalman 필터로 추적
• 다음 슬라이드에서 구조 설명
depth 이상치
• 일부 사진에서 약 4.68m의 무효 수준 값이 기록됨 (홀 필링 영향으로 추정)
• 대응: depth 필터 비교 도구를 만들어 구멍메우기 on/off 비교로 원인 확정 예정
• 특징 확정(6주차) 때 이상치 필터링
05

## Slide 6
MULTI-PERSON HANDLING
다인 환경 대응: 자동 사용자 인식 + 추적
① 자동 인식
처음 확실히 잡힌 사람(코·어깨·엉덩이 중 2개 이상, confidence 0.15 이상)을 사용자로 고정
▶
② ROI 생성
어깨너비 ×2.2로 가로폭, 세로는 최초 값 고정. depth 범위는 사용자 거리 ±0.35m
▶
③ 마스킹
ROI·깊이 범위 밖(다른 사람·배경)을 지운 뒤 MoveNet 입력. 저장 사진에도 동일 적용
▶
④ Kalman 추적
위치+속도 예측으로 사용자가 움직이거나 잠깐 가려져도 ROI가 따라감. 'r'로 재인식
중간에 발견한 버그
처음 마스크는 depth 0(무효) 픽셀도 지웠습니다. 그런데 너무 가까이 와서 depth가 무효가 된 사용자가 마스킹으로 사라져, 근접 구간 인식이 불가능했습니다. 무효 픽셀은 남기도록 고쳤습니다.
실제 두 명이 앉은 환경에서의 검증은 아직 — 한계
06

## Slide 7
DECISION LOGIC
판정 로직 1차 통합
자세(정상/주의/경고)와 화면 근접을 따로 판정해 OR로 결합 — 임계값은 1차 수집분 depth 중앙값 기반 잠정값(6주차 확정)
판정 | 잠정 임계값 | 근거 (실측 중앙값)
화면 근접 | 머리·가슴 depth < 0.40m | 정상 머리 ≥ 0.44m, 숙임 0.34~0.39m
앞숙임 / 뒤기댐 | 엉덩이−가슴 depth 차 > +0.10m / < −0.10m | 정상 −0.05, 숙임 +0.17, 기댐 −0.16
좌우 기울임 | 어깨 중점 좌우 치우침 > 어깨너비 0.35배 | 미검증 (keypoint만 사용)
주의 단계 | 경고 임계값의 70% 이상 | —
알림 상태머신
• 근접: 감지 즉시 1회 → 60초 쿨다운
• 자세 경고: 연속 3회(15초) 지속 시 1회 → 5분 쿨다운
• 샘플링 5초 간격
사진 59장의 depth 로그로 점검: 정상은 모두 정상, 숙임·기댐도 구분됨. 다만 일부 사진은 depth가 비어 판정 불가였고, 235장 전체는 depth가 사진에 안 남아 재계산이 불가능 — 앉아서 5자세를 시연하는 실측 검증이 필요합니다.
07

## Slide 8
NEAR-RANGE FALLBACK
근접 사각지대 보완: 화면 속 어깨너비로 거리 역산
원리
w · Z ≈ k
• w = 화면 속 어깨너비(화면 너비 대비), Z = 거리. 핀홀 모델에서 w는 Z에 반비례
• depth가 유효한 동안 k를 이동 중앙값으로 학습
• 40cm 미만에서 depth가 사라지면 Z ≈ k / w 로 역산해 근접 여부 판정
한계와 이어지는 과제
• 현재 k는 사용자별로 학습 — 앉자마자 10샘플이 쌓이기 전에는 추정 불가
• 어깨가 가려지면 추정 불가
• 40cm 미만에서의 정확도는 미검증 (카메라 필요)
• → 교수님 피드백(매번 기준을 잡아야 하나?)에 따라 성인 평균 어깨너비로 시작하는 방식으로 바꿀 계획 (다음 파트)
08

## Slide 9
FEEDBACK MAPPING
교수님 피드백과 우리 상태
피드백 | 현재 상태 | 대응
목표를 최소 fps가 아닌 최대 fps로 | 방향 수정 | 캡처 29.4fps 실측 있음 → 추론·마스킹 포함 전체 파이프라인 fps를 재측정
허리 위치 추정 | 반영됨 | 가림 보정 스무딩 + 엉덩이−가슴 depth 차
정면 depth로 측면 자세 추정 | 반영됨 | 숙임·기댐이 depth 차로 분리됨 (정상 −0.05 / 숙임 +0.17 / 기댐 −0.16m)
앉을 때마다 기준점이 필요한가 → 절대값으로 | 설계함 | 중력 기준 각도 + 어깨너비 비율 (다음 슬라이드)
체형(복부·여성 체형 등) 두께 차이 | 미해결 | 비율로 줄이되 한계 인정, 체형 다양한 참가자 확보
거북목, 허리받침에서 엉덩이가 뜬 자세 | 설계함 | head_forward_ratio, torso_pitch로 측정 — 클래스 정의는 6주차 논의
팔 위치·책상 높이 고려 | 미착수 | 어깨-팔꿈치-손목 keypoint로 6주차 이후 검토
09

## Slide 10
ABSOLUTE POSTURE DESIGN
절대값 판정 설계: 앉는 자리·카메라 각도·체격에 안 흔들리게
1
3D 복원
keypoint + depth를 카메라 내부 파라미터로 3D 점(m)으로 되돌림
2
중력 기준 축
D455 내장 IMU(가속도계)로 위·앞·옆 축 생성. IMU 없으면 설치 각도 근사
3
각도·비율
몸통·머리 벡터를 축에 분해 → 각도(°)와 어깨너비 대비 비율로 표현
특징 | 의미 | 대응 피드백
torso_pitch_deg | 몸통의 수직 대비 앞(+)/뒤(−) 기울기 | 숙임·기댐, 엉덩이 뜸
torso_roll_deg | 몸통의 좌우 기울기 | 좌우 기울임
head_forward_ratio | 어깨중점→코의 앞방향 성분 ÷ 어깨너비 | 거북목
shoulder_width_m | 두 어깨 3D 거리 (체격 스케일) | 체형 정규화
검증 상태
합성 3D 자세 테스트에서 거리 0.6→0.9m, 체격 1.25배 변화에도 각도 변화 1° 미만, 카메라를 20° 기울여도 중력 방향을 알면 동일. 이는 계산식 검증이며 실제 사람·카메라 실측은 카메라 확보 후입니다.
근접 판정도 사용자별 학습 대신 성인 평균 어깨너비로 시작하는 방식으로 교체 예정
10

## Slide 11
PRIOR WORK
선행연구로 본 근거와 한계
Manghisi 외 (2017) · Kinect v2 K2RULA
• 깊이 카메라로 RULA를 실시간 계산. 광학 모션캡처와 총점 일치 0.97(κ=0.87), RULA 전문가와 0.96(κ=0.84)
• 몸통 굽힘을 수직 방향 대비 각도로 계산 → 우리 접근과 같은 계열
• RULA는 구간이 넓어 각도 오차 영향이 줄어듦 → 정상/주의/경고 구간 설계의 근거
• 한계: 배우 1명, 실험실, 가림 없음. 인용된 연구에서 Kinect v2 목 각도 오차 큼 → 거북목 특징 주의
Rodrigues 외 (2022) · 3D-AJA
• 사무직 20명, 6가지 책상 세팅. 각도계 대비 평균 오차 5.6~8.5° (Kinect SDK 8.3~18.2°)
• 2D keypoint + 깊이로 3D 각도 계산이 SDK 골격보다 정확 → 우리 구성(MoveNet + depth)과 같은 계열
• 임상 기준(±5°)은 이 논문도 못 넘음 → 우리도 5~8° 수준이 현실적인 기대치
• 한계: 책상에 가려지면 성능 하락, 체형·성별 차이 분석엔 표본 부족
두 논문 모두 거리 고정·카메라 정면 설치였고, '거리에 불변'과 'IMU로 기울기 보정'은 검증하지 않음 → 이 두 가지는 우리가 직접 실험으로 보일 부분
11

## Slide 12
LIMITS & NEXT
한계와 카메라 확보 후 할 일
아직 검증되지 않은 것
• 판정(--judge)의 실제 정확도 — 59장 로그 점검만 했고 5자세 시연 실측 없음
• 근접 보완의 40cm 미만 구간 정확도
• 두 명이 앉은 환경에서의 자동 인식·추적
• depth 필터 프리셋 비교 (카메라가 다른 조에 있음)
• 절대 특징의 실제 분포·임계값, IMU 연동
• 체형 다양성 — 참가자 2명, 단일 날짜
카메라 확보일에 한 번에 (체크리스트 작성 완료)
• depth 필터 7개 프리셋 비교 — 40/60/80cm, 조명별
• --judge 실측: 5자세, 근접 알림, 쿨다운, ROI 추적, 다인 환경
• IMU 스트림·내부 파라미터 읽기, 새 특징을 캡처 로그에 기록
• 거리·카메라 기울기 불변성 실험
• 새 참가자·다른 조명/복장으로 추가 수집
• 반납 전 로그 커밋 — depth는 사후 복구 불가
12

## Slide 13
NEXT WEEK
6주차 계획
1
카메라 확보 시: 필터 튜닝·판정 실측·절대 특징 실험 (체크리스트대로)
2
데이터 라벨링 마무리, 교차검증 결과 반영, 추가 참가자 수집
3
특징 확정(depth 이상치 필터링 포함)과 임계값 확정 — RULA 참고 + RF 기준모델 학습
4
SQLite 저장 계층 구현
5
논문: Related Work 마무리, System Architecture 초안 (선행연구 2편 반영)
이상으로 5주차 발표를 마치겠습니다. 질문 받겠습니다.
13